## Slide 1: EКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НУКЛЕАРНИХ ЕЛЕКТРАНА
Миодраг Месаровић
НУКЛЕАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ У ЕНЕРГЕТИЦИ СРБИЈЕ
Српска академија наука и уметности
Београд, 22.11.2022. године
-Потребе, Могућности, Перспективе

## Slide 2
Садржај:
    Инвестиције у изградњу нуклеарнe електране (НЕ)
    Трошкови и извори финансирања изградње НЕ
    Трошкови погона и одржавања НЕ
    Трошкови обезбеђења свежег горива (Front End)
    Трошкови поступања са ислуженим горивом (Back End)
    Трошкови разградње електране по истеку радног века
    Екстерни и остали трошкови специфични за НЕ
    Системски трошкови рада НЕ у електроенергетском систему
    Укупни трошкови производње електричне енергије
    Нивелисани трошкови енергије током века електране (LCоE)
    Упоређење трошкова производње из НE и других извора

## Slide 3
Електрана Zemlja | Instalisana Snaga, MW | Tip reaktora | Investicija Milijardi $ | Jedinična $/kW | Priključak na mrežu | Napomena
Pakš II (5&6) Mađarska | 2x1.200 | PWR VVER-1200 | 12,5 | 5.210 | 2029/2031 | Kredit RF 10 milijardi $
Akkuyu 1-4 Turska | 4x1.200 | PWR VVER-1200 | 22,0 | 4.580 | 2023 I blok | Planirano još 2 bloka
Flamanville 3 Francuska | 1x1.600 | PWR EPR 1600 | 14,4 + | 9.015 | 2024 | Kašnjenje Skok cene
Ostrovets 1&2 Belorusija | 2x1.200 | PWR VVER-1200 | 11,0 | 4.580 | 2021&2023. | Planirano je još 2 bloka
Olkiluoto 3 Finska | 1x1.600 | PWR EPR 1600 | 9,5 | 5.940 | 2022. | Toplota za grejanje
Černavoda 3&4 Rumunija | 2x700 | PHWR Candu 6 | 8,8 | 6.290 | ? | Preispitivanje zamena SMR
Mohovce 3&4 Slovačka | 2x440 | PWR V-213 440 | 5,8 | 6.590 | 2023 | Prva privatna investicija
Hinkley Point C V. Britanija | 2x1.600 | PWR EPR 1600 | 27,9 | 8.728 + | 2029 | Kašnjenje JVC EdF, Kina
ИНВЕСТИЦИЈЕ У НОВЕ НУКЛЕАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ

## Slide 6
IEA 2020 Projected Costs of generating electricity
1,54
2,00
1,32
1,64
2,83
4,57
4
5
11
10
4,5
6
5

## Slide 7
STRUKTURA I IZVORI FINANSIRANJA IZGRADNJE.
JV, IPP
BOT, BOO, ...
I.F., BANKE, ...
PROIZVOĐAČI OPREME
PPA
DRŽAVA

## Slide 8
УКУПНА УЛАГАЊА | 100%
Планирање, припрема, пројектовање, лиценцирање | 5%
Организовање градилишта и управљање градњом | 7%
Набавка и монтажа опреме | 61%
Нуклеарни део | 28%
Конвенционални део | 15%
Остала опрема | 18%
Припрема терена и грађевински радови | 20%
Tранспорт опреме и материјала | 2%
Прво пуњење горивa и пуштање електране у погон | 5%
Cтруктура улагања у опрему H.E., радове и услуге
WNA Economics of nuclear power, Aug. 2022

## Slide 9
- 3
- 7
- 6
- 5
- 4
- 8
- 2
- 1
0
7 %
11 %
22 %
16 %
27 %
Динамика
11 %
4 %
2 %
START
ТРАЈАЊЕ И ДИНАМИКА ИЗГРАДЊЕ H.E.
Трајање
IAEA PRIS
Procena

## Slide 10
+ €
- €
Δ
- t
+ t
C
I
I = C + Δ (€)
τ
τ ≈ 7,5 god
ŠEMATSKI PRIKAZ TROŠKOVA I PRIHODA N.E. TOKOM VREMENA
- IZGRADNJA
- POGON&ODRŽAVANJE
- GORIVO (I)
- PUŠTANJE
- OPREMA
- PRIPREMA
- GORIVO (II, III,.)
- OTPLATE
- TAKSE
+ PROIZVODNJA (LCOE)
- OSIGURANJE
WNA Economics of nuclear power, Aug. 2022

## Slide 11
1
2
3
4
Трошкови нуклеарног горива
5
Front End
Back End

## Slide 12
Faza gorivnog ciklusa | Formula Jedinica | Cena u $ po kg |  | 
 |  | A | B | C
Uranijum U3O8 | 8,9 kg U3O8 | 53 | 108 | 130
Konverzija u UF6 | 7,5 kg U | 12 | 12 | 11
Obogaćivanje UF6 | 7,3 SWU (4%) | 135 | 135 | 120
Fabrikacija UO2 | 1 kg | 240 | 240 | 240
Ukupni trošak po kg uranijuma | $ | 1787 | 2286 | 2360
Trošak goriva po kWh energije | ¢/kWh | 0,496 | 0,635 | 0,656
TROŠKOVI SVEŽEG NUKLEARNOG GORIVA (Front End)
Source: OECD IEA & NEA, Projected Costs of Generating Electricity, 2020

## Slide 13
Country | Discount rate |  | 
 | 3%/yr | 7%/yr | 10%/yr
France | 45.3 | 71.1 | 96.9
Japan | 61.2 | 86.7 | 112.1
South Korea | 39.4 | 53.3 | 67.2
Russia | 27.4 | 42.0 | 56.6
Slovakia | 57.6 | 101.8 | 146.0
United States | 43.9 | 71.3 | 98.6
China | 49.9 | 66.0 | 82.1
India | 48.2 | 66.0 | 83.9
Projected nuclear LCOE costs for plants built 2020-2025, $/MWh
WNA Economics of nuclear power, Aug. 2022

## Slide 14
STRUKTURA TROŠKOVA
73 +17
7
11
2+3
113 €/MWh
END
BACK
64,6%
15%
6,2%
9,7%
1,8%
2,7%
FRONT
END

## Slide 15
IEA 2020 Projected Costs of generating electricity
Primeri SMR
22-30%
15-70%
25 MW 21.900 $/kW
45 MW 16.300 $/kW
70 MW 10.570 $/kW
225 MW 7.100 $/kW
MALI MODULARNI REAKTORI (SMR)
Nuclear monitor 2019

## Slide 16
    Нивелисани трошкови производње енергије током века електране
    Упоређење трошкова производње електричне енергије
LCOE нуклеарна = 9,9 ¢/kWh
LCOE на гас = 5,7 – 10,9 ¢/kWh
LCOE на угаљ = 12,3 – 14,0 ¢/kWh
LCOE ветар onshore = 5,2 ¢/kWh
LCOE ветар offshore = 14,6 ¢/kWh
LCOE солар PV = 6,7 ¢/kWh
LCOE солар thermal = 18,4 ¢/kWh
Source: OECD IEA & NEA, Projected Costs of Generating Electricity, 2020
Taxes

## Slide 17
Stated Policy Scenario SPS | Capital costs (USD/kW) |  | Capacity factor, (%) |  | Fuel, CO2 and O&M (USD/MWh) |  | LCOE (USD/MWh) | 
 | USA | EU | USA | EU | USA | EU | USA | EU
Nuclear | 5 000 | 6 600 | 90 | 75 | 30 | 35 | 105 | 150
Coal | 2 100 | 2 000 | 50 | 35 | 25 | 90 | 75 | 170
Gas CCGT | 1 000 | 1 000 | 50 | 45 | 30 | 80 | 50 | 110
Solar PV | 1 100 | 840 | 21 | 13 | 10 | 10 | 50 | 55
Wind-onshore | 1 390 | 1 500 | 42 | 29 | 10 | 15 | 35 | 50
Wind-offshore | 4 040 | 3 480 | 42 | 51 | 35 | 15 | 115 | 75
Упоређење структуре трошкова производње
IEA World Energy Outlook 2021

## Slide 18
Упоређење LCOE и системских трошкова
OECD NEA, 2017
37
25
50
30
47
38
32
47
75
22
31
28
< 0,2¢/kWh
d=7%/god

## Slide 19
Упоређење осетљивости трошкова на промене ценe капитала
OECD NEA, Economics of nuclear power, Sept. 2021

## Slide 20
    Закључци
Нуклеарне електране су економски конкурентне са осталим електранама на фосилне и обновљиве изворе енергије.
Нуклеарне електране захтевају високе инвестиције и дуго трајање градње, те су подложне њиховим прекорачењима.
Нуклеарне електране су мање осетљиве на промене цена горива, а више су осетљиве на промене цена капитала него електране на фосилна горива.
Системски трошкови су нижи, а фактор искоришћења снаге већи него у електрана на варијабилне обновљиве изворе.
У трошкове производње спадају и трошкови збрињавања радиоактивног отпада и разградње нуклеарне електране.

## Slide 21
ХВАЛА НА ВАШОЈ ПАЖЊИ

## Slide 22
Улагање у откуп земљишта и изградњу инфраструктуре
* 174 ha/2x1600 MW (Hinkley Point C)
Инфраструктура зa трaнспорт габаритне опреме и горива
Инфраструктура за снабдевање водом зa хлађење кондензатора
Инфраструктура за прикључење на мрежу за пласман енергијe и за снабдевање енергијом из система
Инфраструктура за складиштење радиоактивног отпада**
Откуп терена за изградњу електране и спољне инфраструктуре*
** за (редак) случај да није у кругу електране

## Slide 23
    Трошкови разградње електране по истеку радног века
    9 – 15% kapitalnih troškova, ali se diskontovanjem smanje
    0,1 – 0,2 ¢/kWh (< 5 % troška proizvodnje kWh)
Eksterni troškovi (bez internalizovanih troškova za otpad i ragradnju) iznose 18-22 $/MWh = 5 $/MWh zbog uticaja na zdravlje + 4 $/MWh zbog akcidenata + 12 $/MWh za trošenje resursa
    Екстерни и остали трошкови специфични за НЕ
    Premije osiguranja od nuklearnih rizika
    Posebne takse: 5 €/MWh (Belgija)
    Sistemski troškovi 1-3 $/MWh za rezervu i prenos energije
GLAVNI

## Slide 24
USA
Osiguranje = 1,5 ¢/kWh

## Slide 25
Source | € cents/kWh | Full-load hours/year | Capacity factor (%)
PV | 3.5 - 5.8 | 950-1300 | 11-15
Onshore wind | 4.0 - 8.2 | 1800-4500 | 20-38
Offshore wind | 7.3 - 12.0 | 3200-4500 | 38-52
Biogas | 8.5 - 17.1 | 5000-7000 | 57-80
Lignite | 10.4 - 15.1 | 6450-7450 | 74-86
Black coal | 11.0 - 20.0 | 5350-6350 | 62-73
CCGT | 7.9 - 13.0 | 3000-4000 | 34-46
Gas | 11.5 - 29.0 | 500-2000 | 6-23
German generating costs 2021 (IAEA&Fraunhofer Institute)

## Slide 27
Process | Amount required x price* | Cost | Proportion of total
Uranium | 8.9 kg U3O8 x $94.6/kg | $842 | 51%
Conversion | 7.5 kg U x $16/kg | $120 | 7%
Enrichment | 7.3 SWU x $55/SWU | $401 | 24%
Fuel fabrication | 1.0 kg Ux$300/kg | $300 | 18%
Total | 1.0 kg Ux$1663/kg | $1663 | 100%
* Prices are approximate and as of September 2021.
GLAVNI
Front end fuel cycle costs of 1 kg of uranium fuel
45000 MWd/tU=1080000 kWht/kgU=360000 kWhe/kgU 0.462 ¢/kWh
65000 MWd/tU=1560000 kWht/kgU=520000 kWhe/kgU 0.320 ¢/kWh

## Slide 28
IEA 2020 Projected Costs of generating electricity
8.6 Japan, 4.0 Russia
5.3 Japan, 0.9 Russia
EDF's attribution of cost elements in price[82] |  | 
Element | £/MWh | Percent of price
Construction risk premium | 35 | 38%
Other financing costs | 26 | 29%
Operation & maintenance costs | 19.5 | 21%
Capital cost | 11 | 12%
Total electricity price | 92.5 | 100%

## Slide 29
Country or Region | Overnight cost ($/kWe) |  |  | LCOE ($/MWh) at c.f.=0.85 |  | 
 | 1990s | 2009 | 2020 | 3%/year | 7%/year | 10%/year
OECD | 1900 | 3850 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
South Korea | n.a. | n.a. | 2157 | n.a. | n.a. | n.a.
Slovakia | n.a. | n.a. | 6920 | n.a. | 102 | 146
China | n.a. | n.a. | 2500 | n.a. | n.a. | n.a.
Russia | n.a. | n.a. | n.a. | 27 | 42 | 57
Japan | n.a. | n.a. | n.a. | 61 | n.a. | n.a.
VARIJACIJE (Vreme, Zemlja, VACC)
GLAVNI

## Slide 30
LCoE za VE u zavisnosti od njihovog učešća

## Slide 31
WEC

## Slide 32
NUKLEARNE ELEKTRANE KAO TIPIČNI MEGAPROJEKTI
Flamanville 3 EPR 1600 MW 2010 - 2018 11 milijardi € (6.850 €/kW) x3
- 2022 19,1 milijardi € (11.940 €/kW) x5
Olkiluoto 3 EPR 1600 MW 2009 - 2018 za 8,5 milijardi € (3000 €/kW x 3)
Hinkley Point C EPR 2x1630 MW 2017 - 2018 8,5 milijardi € (3000 €/kW x 3)

## Slide 33: Performances of recycling of Spent Fuel
Recycles 96% of spent fuel materials
Saves up to 30% of natural resources
Costs less than 6% of the kWh total cost
Reduces by 5 x the amount of wastes
Reduces by 10 x the waste radiotoxicity
Adapted technologies allow a safe conditioning of wastes to guarantee their long term confinement and stability for dozens of thousands of years (Alteration of glass by water is < 0,1 % at 10 000 years)

## Slide 36
A 1,000 MW coal-fired power plant on average
  produces 4.8 billion kWhrs of electricity per year
  uses 3,500,000 tons of coal per year
  produces 8,000,000 tons of CO2 per year
  produces 440,000 tons of haz waste per year
A 1,000 MW nuclear power plant on average
  produces 8.1 billion kWhrs of electricity per year
  uses 29 tons of fuel (4% enriched) per year
  which can be recycled
  produces less than 1 ton of CO2 per year
  produces less than 10 tons of haz. waste per year
  produces about 5 tons of nuclear waste per year
COMPARISON OF COAL AND NUCLEAR POWER PLANTS

## Slide 40
SPECIFIČNE INVESTICIJE $/kWe

## Slide 41
6-8
6-15
4-12
8
6-7
6
6
35-36
8-9
5
?
7
7
15
15
6
4 - 36
Gradnja godina

## Slide 43
Odlagalište
Odlagalište
Odlagalište
Ruda
rude
Trajno odlagalište
Prerada
Reprocessing
Vađenje
Koncentracija
Reciklirani
Otpad
Čist prirodni uran
Reaktor
Isluženo
Isluženo MOX
UO2 gorivo
gorivo
UO2 gorivo
uran
Plutonijum
MOX gorivo
Fabrikacija
TIPIČNI NUKLEARNI GORIVNI CIKLUS

## Slide 44: OD RUDE URANA DO GORIVA
RUDA
UF6
GORIVO

## Slide 45: A Graphic of Nuclear Fuel Cycle
Uranium Mining,
Milling, Refining
Ore Tailings
Yellowcake
(U3O8)
Conversion
UF6
(gas)
Enrichment
Depleted
Uranium
Enriched
UO2
Fuel
Fabrication
Fuel
Assemblies
Reactor
e-
Irradiated
Fuel
Onsite Cooling
Storage
Transportation
Reprocessing
Disposal
Pu and
(maybe)
other
actinides
High
Level
Waste
(HLW)
Vitrification
Vitrified
HLW

## Slide 48
Maseni bilans gorivnog ciklusa NE 1 GW

## Slide 49
EdF TROŠKOVI GORIVA FRONT END

## Slide 50
Source | € cents/kWh | Full-load hours per year | Capacity factor (%)
PV | 3.5 - 5.8 | 950-1300 | 11-15
Onshore wind | 4.0 - 8.2 | 1800-4500 | 20-38
Offshore wind | 7.3 - 12.0 | 3200-4500 | 38-52
Biogas | 8.5 - 17.1 | 5000-7000 | 57-80
Lignite | 10.4 - 15.1 | 6450-7450 | 74-86
Black coal | 11.0 - 20.0 | 5350-6350 | 62-73
CCGT | 7.9 - 13.0 | 3000-4000 | 34-46
Gas | 11.5 - 29.0 | 500-2000 | 6-23
German generating costs 2021 (source: Fraunhofer Institute)

## Slide 51
Economic snp.pdf