## Slide 1
KОНТРОВЕРЗНЕ ТЕМЕ НУКЛЕАРНЕ ЕНЕРГЕТИКЕ
• Сигурност и заштита од зрачења:
• Back-end нуклеарног горивног циклуса:
• Одрживост развоја нуклеарне енергетике:
• Ризици при изградњи нуклеарно-енергетских постројења:
• Значај избора испоручиоца нуклеарног постројења/нуклеарне технологије

## Slide 2
Заштита и сигурност:
• заштита људи од излагања јонизујућем зрачењу или изложености услед радиоактивног материјала и
• сигурност извора зрачења или објеката и активности које стварају ризике од зрачења,
Сигурност се пре свега односи на одржавање контроле над изворима, док се заштита (зрачење) пре свега односи на контролу изложености зрачењу и њеним ефектима. Јасно је да су њих двоје уско повезани: Заштита од зрачења (или радиолошка заштита) је веома једноставнија ако је извор под контролом, тако да сигурност нужно доприноси заштити.
Сигурност се бави и ризицима зрачења у нормалним околностима и ризицима зрачења као последица инцидената, као и са другим могућим директним последицама губитка контроле над језграма нуклеарног реактора, реакцијом нуклеарног ланца или било којег другог извора зрачења .
Функције безбедности укључују акције за спречавање инцидената (незгида) или ублажавања последица ако би се инцидент догодио.
Функције безбедности се морају постићи ради сигурности објекта или активност за спречавање или ублажавање радиолошких последица у току нормалног рада, предвиђеног оперативне стања или у току инцидента
.
Сигурност и заштита од зрачења и Сигурност нуклеарно-енергетских постројења

## Slide 3
Сигурносне функције које морају бити испуњене дизајном нуклеарног реактора:
а) Способност да се сигурно искључи реактор и да се одржава у сигурном стању гашења током и после свих оперативних стања и у току евентуалне незгоде;
б) способност уклањања преостале топлоте из језгре реактора, реактора и нуклеарног горива у складишту након гашења и током и после свих оперативних стања и евентуалне незгоде;
ц) Способност смањења потенцијала за ослобађање радиоактивног материјала као и да се осигура да су сва испуштања у прописаним границама током свих оперативних стања, односно у прихватљивим границама током и након евентуалних дизајном предвиђених незгода.
Три основне безбедносне функције за нуклеарне електране су:
а) контрола реактивности;
б) хлађење радиоактивног материјала;
ц) изолација и задржавање радиоактивног материјала
Сигурносне функције се постижу наменским системима, структурама и компонентама објекта. Класификоване су у различите клсе безбедности на основу својих функција и њиховог значаја.
СИГУРНОСНЕ КЛАСЕ. За нуклеарне електране, класе у који су системи и компоненте и друге ставке опреме додељене на основу својих функција и њиховог значаја за безбедност.
Сигурност нуклеарно-енергетских постројења

## Slide 4
Relativna vecina od 440 operativnih nuklearnih elektrana izgradjena u 70 i 80 godinama proslog veka. Dakle mnoga postrojenja su nukleane elektrane druge generacije koje uspesno rade preko 40 godina, a broj nuklearnih akcidenata se proporcionalno ne povecava.
Treba naglasiti da je razvoj nuklearne regulative nametnuo mnoge izmene vezane za siguronosne sisteme ovih starijih postrojenja. Stoga se moze tvrditi da je u nuklearnoj energetici poduzeto sve sto ima smisla, da se osigura bezbednost njihovog rada.
Dizajn svake nove generacije nuklearnih postrojenja ukljucuje nova tehnicka resenja vezana za sigurnost i pouzdanst njihovog rada. Sadasnja generacija nuklearnih elektrana Generacija 3+ osigurava da se zadrzi kontrola nad postrojenjem i za slucaj topljenja jezgra reaktora.
Genercija 4 na kojoj se relativno intenzivno radi ima za cilj da nema potrebe da postoji evakuaciona zona u neposrednoj okolini nuklearne elektrane jer se sve posledice eventualne havarije ogranicavaju na samo postrojenje, a ne na njegovu okolinu.
Iz toga sledi zakljucak da je danasnji dostignuti stepen bezbednosti veoma visok, a da ce buduca postrojenja u potpunosti eliminisati rizik katastofalnih nuklearnih akcidenata. Sve receno vazi za nuklearne elektrane koje rade ili ce se graditi u susednim zemljma ili eventualno u Srbiji.
U proceni rizika izgradnje nuklearnog postrojenja se nemoze iskljuciti mogucnost akcidenata. Stoga je razvijen koncept odbrane po dubini koji se primenjuje u svakoj regulativi operativnih nuklearnih postrojenja.
Sigurnost nuklearno energetskih postrojenja

## Slide 5
Одбрана по дубини је приступ сигурности и безбедности који се врши комбинацијом неколико узастопних и независних нивоа заштите која би морала да пропадне пре него се узрокују штетни ефекти на персонал, становништво или животну средину. Ако један ниво заштите није успео, мора бити доступан на следећем нивоу или баријери. Када се правилно спроведе, дубинска одбрана осигурава да ниједан јединствени технички, људски или организациони неуспех не може довести до штетних утицаја и да су комбинације пропуста који би могли довести до значајних штетних утицаја врло ниске вероватноће. Независна ефикасност различитих нивоа одбране је потребни одбрамбени механизам одбране по дубини.
Раѕматра се пет нивоа одбране:
Сврха првог нивоа одбране јесте да се спречи одступање од уобичајеног рада и неуспеха система важаног за сигурност.
Сврха другог нивоа одбране је откривање и контрола одступања од нормалног рада како би се спречило да предвиђене оперативне појаве ескалирају.
Сврха трећег нивоа одбране јесте да спречи оштећење реактора и цурења радиоактивних материјала и да постројење врати сигурном режиму са успостављањем безбедносних функција.
Сврха четвртог нивоа одбране јесте да се спречи напредак и ублаже последице које су резултат пропуста трећег нивоа одбране у превенцији секвенце несрећа које воде до ослобађања радиоактивних материјала или превременог пуштања радиоактивности у животну средину.
Сврха петог и коначног нивоа одбране је ублажавање радиолошких последица великог ослобађања радиоактивних материјала у околину или контролисано ослобађање радиоактивног материјала током несреће.
Одбрана по дубини у случају акцидента-инцидента

## Slide 6
Emisije u okolinu
U normalnom radu nuklearno-energetski objekat ima minimalan uticaj na zivotnu sredinu. Nema emisija SOx, NOx, CO2, zive i slicno. Nema ni ogromnih deponija sljake. Povrsina koji zauzima nukelarni objekat je relativno mala, nema potapanja velikih povrsina kao u slucaju gradnje hidrolektrana, povrsine potrebne za vetroparkove ili solarne panele slicnih instalisanih kapacitieta. Postoji termalno opterecenje okoline vezano za hladjenje, sto je karakteristika i svih drugih termalnih energetskih objekata. Postoje takodje zanemarljivo mala ispustanja plemenitih gasova, radioktvnog ugljika C14, tricijuma u gasnoj formi i takdje zanemarljiva ispustanja tecnih efluentata.
Pitanje prerade, skladistenja i odlaganja nuklearnog otpada je takodje potrebno ocenjivati sa stanovista uticaja na zivotnu sredinu. Tehnicka resenja za bezbedno trajno odlaganje postoje za sve klase nuklearnog otpada. Nuklearni otpad se pojednostavljeno klasifikuje na nizak, srednji i optad visoke aktivnosti. Nisko i dobar deo srednje aktivniog otpada se preradjuje u cilju smanjnja volumena i stabilizacije radioktivnosti. Takav stabilizovan otpad se odlazu u specijalna odlagalista izgradjena na povrsini zemlje. Jedan od kriterijuma za izgradnju takvog skladista i pohranjenog otpada u njemu je da se posle 300 godina moze ukloniti bilo kakva kontrola od strane nuklearnog regulatora, odnosno da po isteku tog vemena nema vise radijacione opasnosti za ljude i okolinu. Nisko aktivni otpad prestavlja po volumenu 90% svog otpada iz nuklearnih elektrana a sadrzi oko 1% ukupne radioktivnosti. Srednje aktivan otpad je oko 7% volumena a sadrzi 4% ukupne radioaktivnosti. Visoko aktivan otpad uglavnom istroseno gorivo je svega 3% volumena ali sadrzi 95% ukupne radioaktivnosti

## Slide 7
Back-end nuklearnog gorivnog ciklusa
Istroseno nuklearno gorivo odnosno nuklearni otpad visoke aktivnosti se jos uvek ne odlaze u adekvatna odlagalista u dubokim geoloskim formacijama (prvo je dobilo upotrebnu dozvolu u Finskoj), vec se drzi u dugorocnim skladistima bazenskog ili suvog tipa.
Prvi razlog je sto se to gorivo moze preradjivati da se iskoristi sav energetski potencijal (70 puta vise u slucaju visestruke prerade i sagorevanja u brzim reaktorima), odnosno moze se smatrati da to uopste nije otpad vec je energetski izvor.
Drugi razlog je da zbog relativno malog volumena istrosenog goriva skladistenje na 100 godina I duze ima smisla, sve dok se ne sagleda da li ce razvoj ici ka primeni brzih reaktora IV generacije.
Treci razlog su visoki troskovi vezani za izgradnju trajnog odlagalista pogotovo u slucaju zemalja sa relativno malim nuklearno energetskim programima (manje od 10 nuklearnih elektrana).
Cetvrti razlog je vezan za otpor stanovnistva za lokaciju odlagalista za visoko aktivan otpad, bezobzira na postojeca adekvatna tehnicka resenja.
Istroseno gorivo je ne samo toksičan materijal već izuzetno bogat resors ne samo nuklearnih sirovina U i Pu nego i aktinida Np, Am, Cm, materijala platinum grupe Ru, Rh, Pd, and Ag, retkih zemalja Y, La-Tb, plemenitih gasova He, Kr, and Xe i radioizotopa Cs, Sr za različite aplikacije.
Studijski rad na nuklearni otpadu iz naprednih reaktora i inovativnih gorivnih ciklusa nije do sada identifikovao problematican otpad koji ni yahtevao rayvoj potpuno novih tehnoloskih resenja za preradu i trajno odlaganje.

## Slide 8
Nuklearni gorivni ciklus
Sirovinska baza (uran) za nesmetanu izgradnju nuklearno energetskih potrojenja je u potpunosti dostupna I trzno regulsana uz adekvatnu kontrolu nabavki u skladu sa svetkim konvencijama oko proliferacije nuklernih materijala i ugovorima za nesirenje nuklearnog oruzja.
Prednji deo nuklearnog gorivnog ciklusa (nabavka urana, usluge konverzije, obogacivanje I proizvodnja gorivnih elementaa) je takoreci potpuno otvoren uz adekvatne bilatralne ili multilateralne aranzmane “nuclear trade”.
Zadnji deo nuklearnog gorivnog ciklusa vezan za preradu istrosenog nuklearnog goriva je mnogo vise zavistan od politickih restrikcija, moze zahtevati dugoricnu saradnju sa isporuciocem tih usluga odnosno zemlje od koje je kupljeno nuklearno energetsko postrojenje. Komercijalna usluga prerade istrosenog goriva postoji ali je mnogo vise podlozna politickim odnosima i kontoli vezanoj za proliferaciju. Takodje mogucnost uslovno receno leasinga nuklearnog goriva (take back), koje u dobroj meri olaksava implementaciju nuklerano enrgetskog psotrojenja jer se tako resava problem trajnog odlaganja istrosenog goriva I izgradnje skupog odlagalista je u potpunosti zavistan od izbora strateskog partnera.
Postoje ozbiljni napori da se problem trajnog odlaganja istrosenog goriva ili ostakljenog otpada iz prerade resavaju preko multilaterlnih postrojenja na komerijalnoj bazi ali ce takvo resenje zahtevati mnogo dodatnog rada na prevazilazenju postojecih restrikcija I medjunarodnih konvencija.

## Slide 9
Tailings
Waste
Depleted uranium
Waste
Uranium ore
Enriched U (UF6)
UF6
U3O8
Uranium processing
Conversion
Uranium mining
Enrichment
Fuel fabrication
Fuel bundles
NPP
Waste, Spent fuel
Waste rock
Waste
Гориви циклус производња горива, укључујући генерисање отпада за лаководне реакторе који користе у једном пролазу.
Нуклеарно енергетски систем са термичким реакторима и моно-рециклирањем плутонијума

## Slide 10
REMIX Русија
CORAIL – Француска
Нуклеарно енегртски систем са термичким реакторима и вишекратним рециклирањем плутонијума и репроцесираног урана

## Slide 11
Нуклеарно енегртски систем са термичким и брзим реакторима са вишекратним
рециклирањем истрошеног горива
Двокомпонентни нуклеарни енергетски систем са термичким и брзим реакторима који раде у комбинованом затвореном горивном циклусу. Посебност овог модела је да предлаже коришћење постојећих и демонстрираних технологија термичких и брзих реактора за решавање проблема истрошеног горива и вишка плутонијума.

## Slide 12: Увећавање одрживости путем технолошког иновација (у реакторима и нуклеарно горивним циклусима)
Једнократни отворени горивни циклус (сада)
Ограничено рециклирање истрошеног горива (сада у неким нуклерно енергетским системима)
Комплетно рециклирање истрошеног горива у више пролаза
Издвајање минорних актинида и трансмутација актинида и фисионих продулата
Коначно геолошко одлагање свих отпада (обавезно за све горе наведене опције)
Развој Back End нуклеарног горивног циклуса је нужан предуслов да би се подржала експанзија Ген 3 + и Ген 4 реактора

## Slide 13: Иновације и међународна сарадња
Сарадња међу државама власницима технологије и земаљама корисницима технологије може постицати примену иновација у технологији
Нуклеарна трговина је сложенија у поређењу разменом конвенционалне робе. Пре него што се успостави уговор у нуклеарној трговини, морају се закључити споразуми између земаља, што може бити:
  Билатерални споразум
  Вишеструки билатерални споразуми
  Мултилатерални споразум
Припрема и потписивање споразума о нуклеарној трговини могу захтевати промене у националном законодавствуе и спровођење дугих преговора са циљаним партнерима - може да захтева дуго времена
Сарадња у оквиру преднјег дела горивног циклуса је у доброј мери отворена уз поштивање рестрикција везаних за нуклеарну трговину
Потребно је пратити и разумети детаљније студије мотива и баријера у погледу сарадње у задњем делу нуклеарног горивног циклуса (рецирклажа истрошеног горива и коначно одлагање отпада из прераде)
Notes: The benefits of innovations in technology could be amplified through collaboration among technology holder and technology user countries.
Nuclear related trade is, however, more complex compared to that involving conventional goods and requires special agreements between countries which may be a bilateral agreement, multiple bilateral agreements, or a multilateral agreement.
Preparing and signing agreements on nuclear trade may require changing national laws and carrying out lengthy negotiations with targeted partners - it can take considerable time.

## Slide 14: Смањење и контрола ризика нових нуклеарних пројеката
Кључни фактори успеха:
Робустан ланца снабдевања,
Једноставан и доказан дизајн (са оперативним "референтним постројењем");
Блиска сарадња са регулатором;
Разумни, информисани уговарачки модели уговора;
Доказани извођачи радова са искусним тимовима;’
Научене лекције' из других пројеката;
Проверен приступ пројекту и управљању ризиком;
Трошкови извођења нових нуклеарних електрана у западној Европи (Француска, Финска и Великој Британији) и Азији (УАЕ, Јапан, Република Кореја и Кина). Извор: Климатске промене и нуклеарне енергија, МААЕ.
Дуго време изградње, дизајн и монтажа, сложеност и проблеми са прво изведеним пројектом су разлози високих трошков изградње и времена испоруке за нова нуклеарна постројења

## Slide 15: SMR:Разлози и мотиви за примену
Напредни реактори типичних снага до 300 MWe, префабриковани и достављени на локацију као Модули ѕа монтажу
Економија
•
Нижи капитални трошкови
•
Eкономија серије
Више доступно
Mодуларизација
•
Више
-
модула
•
Mодуларна монтажа
Краће време изградње
Флексибилност
•
Даљински региони
•
Мале преносне мреже
Више могућих корисника
Мањи простор
Флексибилније локације
Замена фосилних електрана
-
Смањен CO
2
Потенцијални Хибридни
Енергетски системи
Интеграција са
електранама обновљијих извора
•
Мања евакуациона зона

## Slide 16: Нуклеарне електране великих снага са Gen 3+ и Gen 4 реакторима
Нуклеарне електране великих снага су валидна опција за снабдевање енергијом
Развој се заснива на побољшањима тормичких реактора и увођењу брзих реактора
Развој Back End нуклеарног горивног циклуса је нужан да би се подржала експанзију Ген 3 + и Ген 4 реактора
Посебно у земљама са високим енергетским потребама - замена постојећих капацитета и изградње нових
У земљама које желе експанзију својих нуклеарних програма
Развој је фокусиран на увећање безбедносне карактеристика електрана и постројења нукларног горивног циклуса
Управљае нуклеарним отпадом би се значајно побољшало увођењем енергетске комбинације термичких и брзих реактора

## Slide 17: Izbor isporucioca nuklearnog postrojenja/tehnologije
Broj isporucilaca kompletnih nukleanih postrojenja veoma mali.
S obzirom na dug zivotni vek nuklearnog postrojenja potreban je pazljiv izbor strateskog partnera isposrucioca opreme i usluga.
Izbor partnera za saradnju koja će trajati stotinu godina (priprema za izgradnju , izgradnja, operativni vek, dekomisija, rukovanje i odlaganje otpada) je verovatno najzahtevnija analiza zainteresovane države koja ima nameru da uspostavi svoj nuklerno energetski sistem.
Kriterijumi izbora moraju uzimati u obzir inženjerske, tehnološke i ekonomske preference ali takodje moguće političke implikacije izbora strateškog partnera kao i mogućnosti sopstvenog razvoja kroz partnerstvo.
Značajni su multilateralni aspekti saradnje sa korisnicima usluga izabranog strateškog partnera, specijalizcije korisnika u razmeni znanja i usluga.
Nacionalna odluka o potrebama nuklearne energije, mora biti bazirana na oceni u kontekstu veće slike vezane za razvoj zemlje koja deo međunarodnog okruženja.
Promena partnera u toku radnog veka nuklearnog postrojenja je moguca (naprimer skoro sva postrojenja iz Istocne Evrope kupuju ili koriste inzenjerske usluga a i deo opreme sa Zapada bez obzira što se radi o reaktorima iz Rusije) tako da je nekorektno govoriti o punoj zavisnosti od jednog isporucioca.
Naprimer uspesno je implementirana promena gorivnih elemenata u reaktorima u Ukrajini (isporucioc americki Westinghouse umesto ruskog Tvela).
Notes: The benefits of innovations in technology could be amplified through collaboration among technology holder and technology user countries.
Nuclear related trade is, however, more complex compared to that involving conventional goods and requires special agreements between countries which may be a bilateral agreement, multiple bilateral agreements, or a multilateral agreement.
Preparing and signing agreements on nuclear trade may require changing national laws and carrying out lengthy negotiations with targeted partners - it can take considerable time.

## Slide 18: Sopstveni razvoj
Nuklearni program vezan za energetski razvoj u Srbiji ne postoji preko 30 godina
Ciljevi postavljeni za razvoj nuklearne energetike u SFRJ u pogledu samostalnosti mašinogradnje i elektromašinogradnje za prozvodnju kapitalne opreme nuklearnog sistema za proizvodnju pare su u dobroj meri neadekvatni ili bolje reci neisplatljivi za sopstveni razvoj u Srbiji.
Samostalnost u tehnologijama nuklearnog gorivnog ciklusa bi takodje bio pogresan cilj u uspostavlajnju nuklerano energetskog sistema.
S druge strane partnertsvo i medjunarodna saradnja bi mogli da znatno utiču na tehnoloski razvoj i različite specijalizacije usluga i eventualno opreme za širi krug korisnika.
Preduslovi su svakako korištenje postojećih solidnih obrazovnih ustanova i uspostavljanje nuklearno obrazovnih programa sa ciljem razumevanja vodjenja nuklearnih projekata, izbora tehnologije, validacije i evaluacije ponuda za saradnju kao i osnovnih studija radiološke i fizičke zaštite, fizičke hemije, mašinstva i elektrotehnike ali i posebnosti nuklearnog prava, medjunarodnih konvencija i nuklearne trgovine.
Priprema regulative potrebne za izgradnju, operativno praćenje i dekomisiju nuklernih postrojenja u postojećem Regulatornom telu.
Iniciranje inicijalne investitorske organizacije u elektroprivredi ili JP NOS.
Uspostavljanje novog modernog nuklearno istraživačkog centra, u Vinči ili na drugom mestu..
Notes: The benefits of innovations in technology could be amplified through collaboration among technology holder and technology user countries.
Nuclear related trade is, however, more complex compared to that involving conventional goods and requires special agreements between countries which may be a bilateral agreement, multiple bilateral agreements, or a multilateral agreement.
Preparing and signing agreements on nuclear trade may require changing national laws and carrying out lengthy negotiations with targeted partners - it can take considerable time.